## Slide 1: Proyecto BIFROST
Revisión de requerimientos de sistema (SRR)
Notes: Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Soy Nicolás y hoy presentaremos la Revisión de Requerimientos de Sistema (SRR) para el Proyecto BIFROST. El objetivo de hoy es consolidar la línea de base técnica para dar el paso formal hacia la fase de Diseño Preliminar (PDR).

## Slide 2
Resumen técnico de CONOPS
Descripción general del sistema
Escenario operacional nominal
Requerimientos
Requerimientos de usuario
Requerimientos de sistema
Matriz de trazabilidad
Evaluación de riesgos
Pasos futuros
Restricciones del sistema
Estimación de costos
Plan de ensayos
Notes: La presentación de hoy recorrerá desde el concepto operacional hasta la evaluación de riesgos y costos. Pondremos especial énfasis en cómo los requerimientos de sistema responden a las necesidades del usuario y cómo hemos integrado el feedback recibido recientemente para robustecer el diseño.

## Slide 3: Objetivo de esta presentación
Revisión del estado del proyecto
Definición final de requerimientos
Establecer la línea de base del sistema
Habilitar el paso a la fase de Diseño Preliminar (PDR)
Notes: Esta no es solo una actualización de estado. Estamos aquí para validar que el set de requerimientos actual es completo y verificable. Buscamos establecer la 'System Baseline' que nos permita avanzar al PDR con un riesgo técnico controlado.

## Slide 4: Resumen técnico del CONOPS
Notes: BIFROST es una carga útil de comunicaciones tipo Store & Forward. El núcleo de nuestra propuesta es la capacidad de recibir datos en UHF de estaciones remotas, almacenarlos de forma segura a bordo y descargarlos de manera diferida vía Banda S. Está optimizado para integrarse en un bus 12U, aprovechando al máximo la herencia tecnológica de sistemas DCS previos.

## Slide 5: Descripción general del sistema
Carga útil de comunicaciones tipo Store & Forward
Integrada en plataforma CubeSat 12U
Recepción UHF desde estaciones remotas
Almacenamiento temporal de datos a bordo
Descarga diferida a estaciones terrenas vía Banda S
Notes: En el concepto de operaciones, hemos definido escenarios nominales que cubren desde la adquisición de datos en zonas remotas hasta la descarga en estaciones terrenas nacionales. Un punto clave es la interoperabilidad: BIFROST está diseñado para integrarse con la infraestructura DCS existente en la región, asegurando que los protocolos de comunicación sean compatibles con las plataformas de recolección de datos (DCP) actuales.

## Slide 6: Escenario de operación nominal
Recepción de datos en 401 - 403 MHz
Identificación del mensaje y decodificación
Almacenamiento de datos de 16 GB
Control de zona definida para recepción y descarga de mensajes
Transmisión de datos por banda S (2200 MHz)
Notes: En el concepto de operaciones, hemos definido escenarios nominales que cubren desde la adquisición de datos en zonas remotas hasta la descarga en estaciones terrenas nacionales. Un punto clave es la interoperabilidad: BIFROST está diseñado para integrarse con la infraestructura DCS existente en la región, asegurando que los protocolos de comunicación sean compatibles con las plataformas de recolección de datos (DCP) actuales.

## Slide 7: Restricciones del sistema
Restricciones de plataforma:
Potencia ≤ 10 W
Masa ≤ 3 kg
Volumen ≤ 20 × 20 × 10 cm
Restricciones del entorno:
Órbita LEO (~650 km)
Ambiente radiativo
Efecto Doppler

## Slide 8: Requerimientos de usuario

## Slide 9
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
UR-01 | 1.1 | El sistema deberá proveer un servicio Store & Forward satelital, almacenando datos durante su orbita para ser descargados en una estación terrestre. | Alta | Alto | Media | Funcional | Propuesto
UR-02 | 1.2 | El sistema deberá soportar un enlace downlink desde el satélite hacia estaciones terrenas en territorio chileno. | Alta | Medio | Baja | Funcional | Propuesto
UR-03 | 1.2 | El sistema deberá soportar un enlace uplink desde estaciones remotas de monitoreo meteorológico, sismológico y/o vulcanológico hacia el satélite para la recolección de datos. | Alta | Medio | Baja | Funcional | Propuesto
UR-04 | 1.2 | El sistema deberá ser compatible con el estándar internacional para recolección de datos ambientales por satélite utilizado por estaciones remotas autónomas de meteorología, sismología, vulcanología, etc. | Alta | Medio | Media | Proceso | Propuesto

## Slide 10
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
UR-05 | 1.1 | El sistema deberá asegurar la integridad de los datos durante su recepción, almacenamiento y transmisión. | Media | Bajo | Baja | Funcional | Propuesto
UR-06 | 1.2 | El sistema deberá ser compatible con plataforma CubeSat 12U en órbita terrestre baja (LEO) sol síncrona a una altitud nominal aproximada de 650 km con una inclinación de 96°. | Alta | Alto | Baja | No funcional | Propuesto
UR-07 | 1.1 | El sistema deberá cubrir el territorio chileno continental, zonas extremas, territorio insular y territorio antártico. | Media | Bajo | Baja | Funcional | Propuesto
UR-08 | 1.2 | El sistema deberá permitir el uso de componentes COTS siempre que cumplan con: (a) funcionamiento en órbita probada, (b) tolerancia a la radiación verificada, o (c) mitigaciones de diseño que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable para la misión. | Alta | Alto | Media | No funcional | Propuesto

## Slide 11
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
UR-09 | 1.1 | El sistema deberá ser de carácter experimental, con proyección a futuras aplicaciones comerciales. | Baja | Bajo | Baja | No funcional | UR-09
UR-10 | 1.1 | El sistema deberá presentar una arquitectura modular, reutilizable y escalable. | Baja | Bajo | Media | No funcional | UR-10
UR-11 | 1.1 | El sistema debe garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido. | Alta | Alto | Media | No funcional | UR-11
UR-12 | 1.1 | El sistema debe ser validado mediante pruebas funcionales en tierra y demostración en órbita. | Baja | Bajo | Baja | Proceso | UR-12
UR-13 | 1.0 | El sistema deberá ser compatible con el sistema de separación del lanzador seleccionado EXOpod 12U, cumpliendo con las restricciones geométricas, mecánicas y de seguridad. |  |  |  | No funcional | UR-13

## Slide 12: Requerimientos de sistema

## Slide 13
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-01 | 1.2 | El sistema deberá permitir la recepción de paquetes de datos con una tamaño desde 32 a 256 bits, con una tasa de datos de 400 bps. | Alta | Alto | Media | Funcional | Propuesto
SR-02 | 1.4 | El sistema deberá operar como receptor en el rango de frecuencias 401 -402 MHz utilizado por estaciones remotas, con una polarización circular y una cobertura angular de 88°. | Alta | Alto | Media | No funcional | Propuesto
SR-03 | 1.3 | El sistema deberá ser compatible con la estructura de datos enviado por las estaciones remotas , incluyendo modulación, canalización y protocolos, además de las variaciones en frecuencia por efecto Doppler. | Alta | Alto | Media | Funcional | Propuesto
SR-04 | 1.3 | El sistema deberá almacenar al menos 1.000.000 mensajes de durante un tiempo máximo de 15 órbitas y sin pérdidas hasta establecer contacto con una estación terrestre para la descarga. | Media | Medio | Baja | Funcional | Propuesto

## Slide 14
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-05 | 1.2 | El sistema deberá mantener la asociación temporal de los datos almacenados. | Baja | Bajo | Baja | Funcional | Propuesto
SR-06 | 1.2 | El sistema deberá permitir la descarga de al menos 10.000 mensajes almacenados hacia estaciones terrestres cuando exista conectividad disponible. | Media | Medio | Baja | Funcional | Propuesto
SR-07 | 1.3 | El sistema deberá entregar los datos al subsistema de comunicaciones de la plataforma (Transponder Banda S) para el enlace downlink. | Media | Medio | Baja | Proceso | Propuesto
SR-08 | 1.2 | El sistema deberá gestionar una tasa de transferencia hacia el OBC compatible con el bus del satélite (ej. >1 Mbps sobre CAN/SPI). | Alta | Alto | Media | No funcional | Propuesto

## Slide 15
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-09 | 1.3 | El protocolo de comunicación interno deberá soportar control de flujo y retransmisión para asegurar la entrega al OBC. | Media | Bajo | Baja | Funcional | Propuesto
SR-10 | 1.2 | El sistema deberá implementar mecanismos de integridad de datos en todas las etapas, con un error de bit menor a 0.01% y control de acceso a la descarga de datos por estaciones terrestres. | Media | Medio | Baja | Interfaz | Propuesto
SR-11 | 1.2 | El sistema deberá comunicarse con el OBC del CubeSat 12U mediante CANBUS y reportar su estado periódicamente. | Alta | Alto | Baja | Interfaz | Propuesto
SR-12 | 1.1 | El sistema deberá escuchar activamente en las zonas definidas por la misión y transmitir cuando el OBC lo ordene. | Media | Medio | Baja | Funcional | Propuesto

## Slide 16
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-13 | 1.2 | El sistema deberá consumir un máximo de 10 W en operación nominal y ser alimentado por el sistema de potencia del satélite de forma continua. | Alta | Alto | Media | No funcional | Propuesto
SR-14 | 1.1 | El sistema deberá tener dimensiones máximas 20 cm x 20 cm x 10 cm. | Alta | Alto | Baja | No funcional | Propuesto
SR-15 | 1.2 | El sistema deberá tener una masa máxima de 3.0 kg y mantener su Centro de Gravedad (CoG) a ±2 mm del centro geométrico. | Alta | Alto | Baja | No funcional | Propuesto
SR-16 | 1.1 | El sistema deberá cumplir con requisitos de EMI/EMC compatibles con operación satelital, evitando interferencias internas y externas durante todo el proceso de lanzamiento, despliege y operación. | Alta | Alto | Media | No funcional | Propuesto

## Slide 17
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-17 | 1.2 | El sistema deberá diseñarse de forma modular y permitir la actualización de firmware en vuelo (OTA). | Media | Bajo | Baja | No funcional | Propuesto
SR-18 | 1.2 | El sistema deberá certificarse mediante prueba térmicas, mecánicas y eléctricas en las instalaciones de Centro Espacial Nacional y ser validado en órbita. | Media | Bajo | Media | Proceso | Propuesto
SR-19 | 1.0 | El sistema deberá ser respetar la envolvente interna permita, los volúmen prohibídos y las restricciones sobre protrusiones, mecanismos móviles y bordes activos, asegurando la integración con la plataforma. |  |  |  | No funcional | Propuesto
SR-20 | 1.0 | El sistema deberá soportar los ambientes mecánicos de lanzamiento (cargas cuasiestáticas, vibración y shock) definidos por el lanzador y deployer seleccionados. |  |  |  | No funcional | Propuesto

## Slide 18
ID | Versión | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Riesgo | Dificultad | Tipo | Estado
SR-21 | 1.0 | El sistema deberá implementar Watchdog Timers externos e independientes para reinicio ante eventos SEU/Latch-up. |  |  |  | Funcional | Propuesto
SR-22 | 1.0 | Protección electrónica contra Single Event Latch-up (SEL) mediante limitación de corriente activa. |  |  |  | No funcional | Propuesto
SR-23 | 1.0 | El sistem deberá utilizar componentes y materiales no metálicos que cumplan con un TML < 1.0% y un CVCM <0.1% |  |  |  | No funcional | Propuesto

## Slide 19: Matriz de trazabilidad

## Slide 20
 | SR-01 | SR-02 | SR-03 | SR-04 | SR-05 | SR-06 | SR-07 | SR-08 | SR-09 | SR-10 | SR-11 | SR-12 | SR-13 | SR-14 | SR-15 | SR-16 | SR-17 | SR-18
UR-01 | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-02 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-03 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-04 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-05 |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 
UR-07 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UR-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | 
UR-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 
UR-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 
UR-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | 
UR-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X
Notes: Sobre la trazabilidad, hemos vinculado cada requerimiento con un método de verificación específico. Esto responde directamente al feedback recibido el 28 de enero. Al llegar al PDR, cada requerimiento tendrá una 'hoja de ruta' clara sobre cómo será probado, ya sea mediante análisis térmico-mecánico o ensayos funcionales en laboratorio.

## Slide 21: Resumen de requerimientos
Total de requerimientos de usuario y sistema acotados
Requerimientos alineados con la función Store & Forward
Requerimientos de alto nivel a nivel sistema
Funcionalidad
Interfaces
Restricciones físicas y operacionales
Trazabilidad completa desde CONOPS
Notes: Para resumir esta sección: El 100% de los requerimientos críticos ya cuenta con una definición técnica madura. Hemos abordado las observaciones de INVAP sobre la definición orbital, estableciendo una altitud de 650 km que equilibra la latencia del servicio con el tiempo de vida útil del satélite.

## Slide 22: Plan de ensayos

## Slide 23: Pruebas en tierra
Ensayos realizados en instalaciones del CEN
Objetivo:
Verificar desempeño funcional
Validar interfaces
Asegurar robustez ambiental
Tipos de ensayos:
Funcionales y eléctricos
Ambientales térmicos
Mecánicos y dinámicos
Compatibilidad electromagnética (EMC)

## Slide 24: Ensayos Funcionales y Eléctricos
Validación de operación nominal y manejo de fallas
Consumo de potencia y corrientes de arranque
Desempeño RF UHF
Integridad de datos y almacenamiento
Interfaces con OBC y Banda S
Mecanismos de seguridad y recuperación

## Slide 25: Ensayos Ambientales y Mecánicos
Ciclado térmico y vacío térmico (TVAC)
Vibración aleatoria y sinusoidal
Verificación de masa y centro de gravedad
Prueba de mecanismos y despliegue de antenas

## Slide 26: Compatibilidad Electromagnética (EMC)
Auto-compatibilidad electromagnética
Emisiones conducidas en potencia
Susceptibilidad frente a transmisiones RF
Coexistencia con la plataforma

## Slide 27: Validación en Órbita (IOV)
Ejecutada posterior a LEOP
Verificación de enlace y recepción de datos
Demostración Store & Forward en órbita
Descarga vía Banda S
Actualización de firmware en vuelo

## Slide 28: Evaluación de riesgos

## Slide 29
ID | Impacto | Probabilidad (%) | Nivel Impacto | Nivel Probabilidad | Valor Riesgo | Clasificación | Mitigación Propuesta
UR-01 | Alto | 20 | 3 | 2 | 6 | Alto | Diseño de memoria no volátil con margen ≥50%, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-02 | Medio | 10 | 2 | 1 | 2 | Bajo | 
UR-03 | Medio | 15 | 2 | 2 | 4 | Medio | Validación temprana con transmisores representativos y pruebas HIL
UR-04 | Medio | 20 | 2 | 2 | 4 | Medio | Revisión de estándar ARGOS y asesoría INVAP
UR-05 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
UR-06 | Alto | 15 | 3 | 2 | 6 | Alto | Análisis de interfaces mecánicas/eléctricas y revisión PDR con proveedor de plataforma
UR-07 | Bajo | 5 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
UR-08 | Alto | 25 | 3 | 2 | 6 | Alto | Selección COTS con validación espacial y mitigación por redundancia y watchdogs
UR-09 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
UR-10 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
UR-11 | Alto | 30 | 3 | 2 | 6 | Alto | Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas
UR-12 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 

## Slide 30
ID | Impacto | Probabilidad (%) | Nivel Impacto | Nivel Probabilidad | Valor Riesgo | Clasificación | Mitigación Propuesta
SR-01 | Alto | 15 | 3 | 2 | 6 | Alto | Prototipo temprano del receptor y pruebas BER en laboratorio
SR-02 | Alto | 10 | 3 | 1 | 3 | Medio | Verificación de front-end RF y filtros certificados
SR-03 | Alto | 25 | 3 | 2 | 6 | Alto | Simulación Doppler y pruebas con generador de señales
SR-04 | Medio | 20 | 2 | 2 | 4 | Medio | Margen de memoria ≥50% y control de overflow
SR-05 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
SR-06 | Medio | 15 | 2 | 2 | 4 | Medio | Ensayos de descarga en peor escenario
SR-07 | Medio | 10 | 2 | 1 | 2 | Bajo | 
SR-08 | Alto | 25 | 3 | 2 | 6 | Alto | 
SR-09 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
SR-10 | Medio | 20 | 2 | 2 | 4 | Medio | CRC, ACK/NACK y control de acceso
SR-11 | Alto | 20 | 3 | 2 | 6 | Alto | Pruebas de compatibilidad CAN con OBC real
SR-12 | Medio | 15 | 2 | 2 | 4 | Medio | Validación de lógica de estados y temporización

## Slide 31
ID | Impacto | Probabilidad (%) | Nivel Impacto | Nivel Probabilidad | Valor Riesgo | Clasificación | Mitigación Propuesta
SR-13 | Alto | 30 | 3 | 2 | 6 | Alto | Presupuesto de potencia con margen ≥25%
SR-14 | Alto | 15 | 3 | 2 | 6 | Alto | Revisión de layout 3D y mockup mecánico
SR-15 | Alto | 10 | 3 | 1 | 3 | Medio | Simulaciones CAD para estimaciones de masas y revisión periodica de masa en el prototipo
SR-16 | Alto | 20 | 3 | 2 | 6 | Alto | Mediciones EMI/EMC y separación RF
SR-17 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 
SR-18 | Bajo | 10 | 1 | 1 | 1 | Bajo | 

## Slide 32: Resumen de la evaluación
Parámetros considerados
Impacto
Probabilidad de ocurrencia
Clasificación de riesgos
Bajo
Medio
Alto
Riesgos relevantes
Integración con la plataforma
Operación durante la misión
Notes: En cuanto a riesgos, la integración con la plataforma es nuestra prioridad. No detectamos riesgos críticos 'Show-stoppers' en esta fase; los riesgos técnicos identificados tienen planes de mitigación claros basados en pruebas tempranas de prototipado.

## Slide 33: Estimación de costos

## Slide 34
Ítem | Descripción | Costo estimado (USD)
Recursos humanos | 2 ingenieros x 2000 USD/mes x 12 meses | 48.000
Componentes y materiales | Electrónica, mecánica y materiales | 50.000
AIT | Integración, pruebas funcionales y ambientales | 15.000
Logística | Transporte, envíos, importaciones y soporte | 20.000
Total |  | 133.000

## Slide 35: Pasos futuros

## Slide 36
Definición de arquitectura de funcional
Diseño de diagramas de alto nivel
Definición de interfaces
Diagrama de bloques de bajo nivel
Diseño preliminar
Notes: Los siguientes pasos del proyecto son: La identificación de requerimientos de usuario y requerimientos de sistema. Con ellos se construye una matriz de trazabilidad que nos permite identificar si hay requerimientos que no se está cumpliendo. Luego, se comienza con el diseño del sistema. Empezamos con diagramas de alto nivel de sistema para identificar las partes principales. Luego se va profundizando hasta llegar a un diseño preliminar.
A partir del diseño, se buscan los componentes que correspondan y se crea la lista de materiales (BOM)

## Slide 37
KO Meeting
Documento SRR
Diseño Payload
16/01/2026
23/01/2026
Reunión SRR
30/01/2026
2/02/2026-13/02/2026
Documento PDR
20/02/206
Reunión PDR
27/02/2026

## Slide 38: Proyecto BIFROST
Revisión de requerimientos de sistema (SRR)